宁夏金百瑞包装有限公司纸质包装印刷项目

竣工环境保护验收现场检查会验收组意见

2018年12月28日宁夏金百瑞包装有限公司组织召开宁夏金百瑞包装有限公司纸质包装印刷项目竣工环境保护验收现场检查会议。验收小组由建设单位（宁夏金百瑞包装有限公司）、环境监测单位（宁夏净之蓝环保技术有限公司）及3名专家(名单附后）组成。验收小组现场踏勘并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，认真听取了建设单位和验收调查单位的介绍汇报。

根据《建设项目环境保护管理条例》以及企业自行验收相关要求，认真研究讨论形成如下验收意见：

- 工程建设基本情况

该项目位于石嘴山生态经济区经一路东侧。建设性质为新建，该项目于2013年9月开始建设，2014年5月工程建设完毕。项目前期由于环保设施不全，不满足竣工验收条件，现已对其进行整改，于2018年10月进行试运行。

1.平罗县工业和商务局 宁平工业和商务备案[2012]26号《宁夏回族自治区企业投资项目备案通知书》（2012年5月21日）；

2.宁夏特莱斯环保科技有限公司《宁夏金百瑞科技有限公司纸质包装印刷项目建设项目环境影响报告表》（2013年7月）；

3.平罗县环境保护局 平环表[2013]23号 《关于对宁夏金百瑞科技有限公司纸质包装印刷项目环境影响报告表的批复》（2013年8月6日）。

- 工程变更情况

根据现场踏勘情况，环保设施无变更情况。

三、环境保护设施落实情况

该项目运营期间对环境的影响主要为废水、废气、噪声及固体废物。环保设施落实情况见表1。

表1                            环保措施落实情况表

| 环评中要求落实的污染治理项目 | 排放源 | 环评中污染治理措施 | 环评变 更情况 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 印刷废气 | 无 | / | 无印刷废气产生 |
|  | 烘干、糊盒废气 | 强制通风换气、空调系统 | 无 | 在厂房内安装通风换气、空调系统 |
| 废水治理 | 职工生活污水 | 生活污水经化粪池处理后，排入平罗县绿源污水处理厂 | 无 | 生活污水经化粪池处理后定期清掏 |
| 废固治理 | 生活垃圾 | 统一收集后交由环卫部门处理 | 无 | 收集后由环卫部门处理 |
|  | 边角料 | 统一收集后外售 | 变更 | 统一收集后无偿送给收废品人员 |
|  | 废机油 | 交由有危险废物资质单位处理 | 无 | 在危废储存间暂存，集中后交由有危险废物资质单位处理 |
|  | 废棉纱 |  |  |  |
|  | 废弃的油墨罐 |  |  | 废弃油墨罐交由有危废资质的单位处理 |
| 噪声治理 | 切纸机、模切机等 | 合理布局、建筑隔声等 | 无 | 合理布局、建筑隔声 |

由验收期间(2018年11月22-23日)监测及现场检查结果表明：废水、废气、噪声及固体废物，各项污染物均达到相应的标准要求。

四、验收监测结果

(1)无组织监测结果：厂界无组织排放颗粒物的最大排放浓度差值为0.462mg/m3 ；非甲烷总烃的最大排放浓度为1.34mg/m3。符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值。

（2）噪声监测结果：厂界8个噪声监测点的昼间测定值范围为47.5dB(A)～55.7dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（3）固体废物检查结果：本项目固体废物主要为生活垃圾、加工车间产生的废边角料、机械设备修理和润滑产生的废机油、废棉纱，废弃的油墨罐。生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理；废边角料收集后由收废品人员拉走；废机油、废棉纱、废弃的油墨罐交由有危险废物资质的单位进行处理，由厂家回收。综上所述，本项目固体废物全部合理处置，对周围环境的影响较小。

（4）废水检查结果：本项目无生产废水。废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池预处理后排入市政排水管网，最终排入平罗绿源污水处理厂。废水经过上述措施处理后，对周围环境影响较小。

五、验收总体结论

根据该项目竣工环境保护验收调查报告和现场检查，项目环保手续完备，技术资料齐全，基本执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告书及其批复所规定的各项污染物防治措施，污染物达到相应排放标准的要求，达到竣工环保验收要求。验收组经认真讨论，宁夏金百瑞包装有限公司纸质包装印刷项目在环境保护方面符合竣工验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

六、要求及建议

1、核实项目分期建设情况，明确本次验收范围；

2、加强印刷车间无组织VOC的收集和处理。

七、验收组成员