平罗县永平建材有限公司

40万立方米废渣空心砌块及50万平方米路面砖

新型环保建材项目竣工环境保护验收意见

2019年5月30日平罗县永平建材有限公司按照国家建设项目竣工环境保护验收的相关规定，组织对40万立方米废渣空心砌块及50万平方米路面砖新型环保建材项目竣工进行环境保护验收。参加验收的单位：工程建设单位（平罗县永平建材有限公司）、环境检测单位（宁夏净之蓝环保技术有限公司）及特邀3名专家组成。验收组现场查看并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，听取了建设单位和验收调查单位的汇报，形成如下验收意见：

- 工程建设基本情况

该项目厂址位于平罗工业园区宝马路北侧，项目厂区西侧和北侧均为兴平化工围墙、东侧为新龙保温建材厂，南侧为平罗县为民建材公司项目设计总投资3000万元，其中环保投资为126万元，占总投资的4.2%；实际总投资1000万元，其中环保投资673万元，占总投资的67.3%。

- 项目环保审批情况

- 该项目工程于2012年5月开工建设，2018年10月进行试运行。

- 项目于2011年委托宁夏大学编制了《环境影响报告表》，2011年7月26日，平罗县环境保护局以平环表[2011]13号 《关于对平罗县永平建材有限公司综合利用硅锰渣、镍铁渣等工业废弃物年产40万吨水泥添加剂、40万立方米废渣空心砌块及50万平方米路面砖新型环保建材项目环境影响报告表》进行了批复。

- 工程变更情况

经现场踏勘，该项目没有建设年产40万吨水泥添加剂，只建设了年产40万立方米废渣空心砖及50万平方米路面砖，环保设施无变更情况，其他内容基本无变化。

- 环境保护设施落实情况

该项目运营期间对环境的影响主要为废水、废气、噪声及固体废物对环境的影响。环保设施落实情况见表1。

表1                            项目环保措施落实情况

| 环评中要求落实的污染治理项目 | 排放源 | 环评中污染治理措施 | 环评变 更情况 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 生产车间 | 布袋除尘器 | / | 已落实 |
|  | 运输车辆 | 定期清扫道路、限速、加盖篷布 |  | 已落实 |
|  | 原料场、沙场 | 喷淋水 |  | 定期泼洒进行地面抑尘 |
|  | 原料堆存 | 全封闭原料库储存 |  | 已落实 |
| 废水治理 | 生活、办公区 | 经化粪池收集后用于厂区绿化，其他用于泼洒地面抑尘 |  | 已落实 |
| 废固治理 | 生产车间 | 可当原料，回用于生产 |  | 已落实 |
|  | 办公区 | 集中收集，定期清运至附近垃圾中转站 |  | 已落实 |
| 噪声治理 | 破碎机、风机、装载机等 | 选择低噪声设备且相应设备采用消声减震降噪 |  | 厂房隔声 |

四、验收检测结果

（1）废气：本项目产生的废气主要为生产车间产生粉尘、运输车辆动力起尘、原料堆放起尘以及沙堆风力起尘。本项目生产车间产生的粉尘经过布袋除尘器处理后回收利用，原料运输车辆加盖篷布；原料堆放加盖抑尘网，厂区定期清扫并洒水抑尘。 厂界无组织颗粒物排放浓度最大值为0.974mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求。

（2）废水：本项目无生产废水，产生的废水主要为生活污水。本项目生活污水产生量较小，经化粪池集中收集后，用于厂区绿化，其他用水直接用于泼洒地面抑尘。

（3）固体废物：本项目产生的固体废物主要为除尘器收集的除尘灰、次品砖、职工产生的生活垃圾等。除尘器收集的除尘灰、次品砖经粉碎后回用于生产；活垃圾集中收集由园区环卫部门统一清理。

（4）噪声：厂界8个噪声检测点的昼间测定值范围为50.7dB(A)～63.4dB(A)；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

- 验收总体结论

项目建设环保审批手续完备，项目建设执行了建设项目环境保护“三同时”制度，基本落实了环评报告表及其批复所要求的各项污染物防治措施，外排污染物符合达标排放要求。同意通过竣工环境保护验收。