平罗县守江生猪定点屠宰场建设项目

竣工环境保护验收现场检查会验收组意见

2019年12月20日平罗县守江生猪定点屠宰场组织召开建设项目竣工环境保护验收现场检查会议。验收小组由工程建设单位（平罗县守江生猪定点屠宰场）、 环境监测单位（宁夏净之蓝环保技术有限公司）及特邀3名专家组成。验收小组现场查看并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，认真听取了建设单位和验收调查单位的介绍汇报。

根据《建设项目管理条例》以及企业自行验收相关要求，经认真研究讨论形成如下验收意见：

- 工程建设基本情况

该项目2014年3月开工建设，2014年11月完工。目前该项目正常运行。建设性质为新建，该项目位于平罗县城关镇前卫村1队。该项目总占地面积6000m2，建筑面积3840m2。该项目设计总投资900万元，其中环保投资40万元，占总投资的4.4%；实际总投资460万元，其中环保投资70万元，占总投资的15.2%。

- 环评批复情况

表11-1                     环评批复落实情况一览表

| 批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 严格执行环保配套设施与主体工程同时设计、同时施工、工时投入运行的“三同时”制度。 | 已落实 |
| 严格按照“报告表”中提出的评价结论和建议进行日常生产管理，确保各类污染物达标排放。 | 气池停用，生产废水排入化粪池，沉淀后交由第三方公司将污水清掏外运处理。 |
| 对沼气池做好防渗漏、防逸散、防雨淋措施，对土壤、地下水、大气环境造成污染。对沼气池及时清捞用于作为肥料出售，严禁随意堆放外排。 | 由于屠宰产生粪便量少，气温低，生产不连续，故沼气池停用。 |
| 加强厂区的卫生防疫工作，定期喷药，防止蚊蝇滋生和疾病传播。 | 已落实 |
| 对产生的恶臭气体，需在排气系统中采取除臭净化措施，确保废气达标排放。 | 屠宰车间设置通风换气设置 |
| 对于病死猪尸体，应根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求采取焚烧法或设置两个以上安全填埋井，用于处置病死猪。 | 病死猪处理对照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求统一处理 |
| 对项目运营过程中产生的废水需经污水处理设施处理后排入沼气池，严禁外排。 | 废水经化粪池沉淀处理后，交由第三方公司将污水清掏外运处理。 |
| 制订因突发事件或不可抗拒因素造成污染事故的应急预案，切实落实安全评估和措施保障，力争将污染降低到最小程度。 | 因沼气池未使用，所以未编制应急预案 |
| 做好厂区绿化工作，改善区域生态环境。 | 已落实 |

- 工程变更情况

根据现场踏勘和生产实际情况，本项目沼气池因气温低，粪便量少、生产不连续，故沼气池停用；未编制应急预案，屠宰车间设置通风换气系统，不属于重大变化。

- 验收监测结果

（1）废气：生物质锅炉颗粒物折算排放浓度范围为22.4mg/m3～26.3mg/m3，最大排放速率为0.07kg/h；二氧化硫折算排放浓度范围为37mg/m3～45mg/m3，最大排放速率为0.01kg/h；氮氧化物折算排放浓度范围为44mg/m3～54mg/m3，最大排放速率为0.01kg/h；以上检测项目均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2准限值要求。

### 厂区周界无组织排放总悬浮颗粒物最大排放浓度为0.452mg/m3、0.486mg/m3；氨最大排放浓度为0.409mg/m3、0.349mg/m3；硫化氢最大排放浓度分别为0.022mg/m3、0.015mg/m3；均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中排放限值要求：氨允许最大排放浓度为1.5mg/m3、硫化氢允许最大排放浓度为0.06mg/m3。

（2）废水：水质氨氮排放浓度范围为20.34mg/L～20.36mg/L；悬浮物排放浓度范围为103mg/L～108mg/L；化学需氧量排放浓度范围为142.8mg/L～146.2mg/L；生化需氧量排放浓度范围为50.0mg/L～54.8mg/L。均符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457—92）二级标准要求。

（3）固体废物：该项目的固体废物主要为锅炉灰渣及屠宰车间内产生的废弃物（病胴体）、猪胃内容物及员工生活垃圾；畜粪人工定期清理，用清运车转运至农田作为肥料，屠宰间生猪的病胴体在检疫人员的检督下将病猪以及检验不合格的生猪运往西大滩垃圾填埋场进行卫生填埋；生活垃圾集中收集运往附近垃圾中转站。

（4）噪声：厂界8个噪声检测点的昼间测定值范围为45.7dB(A)～58.3dB(A)、45.6dB(A)～55.9dB(A)、夜间测定值范围为43.9dB(A)～49.5dB(A)、33.7dB(A)～46.4dB(A)，符合《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348-2008）2类区标准。

- 验收总体结论

根据该项目竣工环境保护验收调查报告和现场检查，项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告书及其批复所规定的各项污染物防治措施，外排污染物符合达标排放要求，达到竣工环保验收要求。验收组经认真讨论，一致认为平罗县守江生猪定点屠宰场组织召开建设项目在环境保护方面符合竣工验收条件，验收项目通过环境保护验收。