宁夏兴昌盛成品油销售有限责任公司加油站改扩建工程项目

竣工环境保护验收意见

2020年7月14日宁夏兴昌盛成品油销售有限责任公司组织有关单位和技术人员对宁夏兴昌盛成品油销售有限责任公司加油站改扩建工程项目进行竣工环保验收。参加验收的单位有项目建设单位（ 宁夏兴昌盛成品油销售有限责任公司）、 环境监测单位（宁夏净之蓝环保技术有限公司）及特邀3名专家组成（名单附后）。对验收组分别听取了项目建设单位对项目环保设施建设、运行情况和验收监测单位和监测情况的汇报后，经现场踏勘检查、讨论质询，形成意见如下：

- 项目建设基本情况

该项目于石嘴山市大武口区维电路18号，项目用地属城市建设用地。项目 西侧为石嘴山市第一水源地，西南侧为电厂小区，东侧为兴民村，隔300m为大武口村，南侧为铁路社区。项目总占地面积约 4000m2。该项目设计总投资400万元，其中环保投资13万元，占总投资的3.25%；实际总投资300万元，其中环保投资15万元，占总投资的5%，建设性质为改扩建。

- 项目审批情况

项目建设于2016年8月22日委托宁夏智诚安环科技发展股份有限公司编制《宁夏神光电力股份有限公司加油站改造项目现状环境影响评估报告表》，2016年12月8日原石嘴山市环境保护局对报告表进行批复（石环表（2016）100号）。原加油站现更名为宁夏兴昌盛成品油销售有限公司。

- 项目变更情况

根据现场踏勘和生产实际情况，本项目无重大变更情况。

- 环评批复情况

表1-1                     环评批复落实情况一览表

| 批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| （1）加强项目运行、生产的环境管理，做好大气污染防治工作。确保密闭卸油方式、需满足《大气污染综合排放标准》(GB2095-2007)无组织排放监控浓度限度值要求，满足《加油站大气污染排放标准》（GB2095-2007）25g/m3限制要求。同时需加强对项目操作人员业务培训，严格按照行业操作规程作业。 | 项目储油罐及油罐采用地埋设计，埋放区双级防渗措施，加油机自带油气回收、储油罐 设置油气回收系统。 |
| （2）做好水污染防治工作。洗车废水同生活污水经地埋式一体化污水处理设施出炉后，用于站区绿化，水质须达到《城市污水再生利用绿地浇水》（GB/T25499-2010)水质标准。 | 本项目洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，生活废水经沉淀池沉淀处理后由石嘴山市星海镇污水处理厂定期清运。 |
| （3）厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准要求。 | 通过各种降噪措施后，噪声达标排放 |
| （4）确保各类固体废物按规定规范妥善处置。机械设备在检修和保养过程 中产生的废机油、油渣为危险物，企业须设置危险废物暂存间储存，最终交由有资质单位进行处置。生活垃圾集中收集后送至垃圾转运站统一处置。 | 与环评一致 |
| 本项目废水不外排，采暖采用电暖气。 | 本项目洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，生活废水经沉淀池沉淀处理后由石嘴山市星海镇污水处理厂定期清运。 |
| 项目单位须严格落实《现状评估报告》中提出的各项整改措施，落实环保主体责任及《关于<宁夏神光电力股份有限公司加油站改扩建工程现状环境影响评估报告>的环保承诺函》，确保环保治理设施（措施）与主体工程同时投入使用，污染物排放符合各项排放标准的要求 | 与环评一致 |

- 环保设施调试效果（监测结果）

（1）废气：本项目产生的废气主要是卸油、储存、加油过程中排放的非甲烷总烃， 非甲烷总烃最大值分别为  2.22 、1.59mg/m3；符合《加油站大气污染物排放标准》（GB2095-2007）标准限值要求。

（2）废水：生活污水排水口中PH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂日均浓度最大值分别为  7.85、172mg/L、35.6mg/L、、92mg/L、2.28、     mg/L、均符合《 城市污水再生利用绿地浇灌》（GB/T25499-2010）水质标准。

（3）固体废物：该项目产生的固体废物主要为生活垃圾和废机油，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置；机械设备在检修和保养过程产生的废机油和清洗储油罐时产生的废油渣，储油罐平均每3年清理一次由宁夏兴昌盛成品油销售有限责任公司交有危险废物处置资质的单位统一处理。

（4）噪声：厂界 8个噪声监测点的昼间监测值在40.8～58.8dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类昼间标准限值要求；夜间监测值在 40.7～49.6dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值中夜间限值的要求。

- 验收结论

该项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告书及其批复所规定的各项污染物防治措施，污染物达标排放，验收组同意环境保护验收。

七、建议

(1)加强公司环保工作的管理，确保污染处理设施正常运行，保证外排污染物长期稳定达标排放。

验收组长：

专    家：