# 平罗县创达煤制品有限公司年产2万吨活性炭建设项目

环境保护竣工验收意见

2021年9月4日,平罗县创达煤制品有限公司组织有关单位和技术人员对年产2万吨活性炭建设项目进行环境保护竣工验收，验收组有项目建设单位平罗县创达煤制品有限公司，项目验收监测单位宁夏净之蓝环保技术有限公司，还有3名特邀专家（名单附后）组成，验收组分别听取了项目建设单位对项目环保设施建设、运行情况和验收监测单位监测调查情况的汇报后，经现场踏勘、讨论质询，形成意见如下：

- 项目基本情况

该项目位于平罗县崇岗镇煤炭集中区内。总占地面积为19375m2，总建筑面积为4171.06m2，设计建设内容为4台活化炉、8台炭化炉及配套建设尾气余热综合利用等设施设备，实际建设2台活化炉﹑3台炭化炉及辅助设施。该项目设计总投资为8000万元，其中环保投资为602.0万元，占总投资的7.53%；实际总投资2500万元，其中环保投资1050万元，占总投资的42.0%,建设性质为新建。

- 项目审批情况

1.永清环保股份有限公司  《平罗县创达煤制品有限公司年产2万吨活性炭建设项目环境影响报告书》 （2018年5月）；

2.平罗县环境保护局 （平环复【2018】9号）《关于平罗县创达煤制品有限公司年产2万吨活性炭建设项目环境影响报告书的批复》  （2018年6月）；

三、项目变更情况

根据现场踏勘情况，环保设施主要为增建一座湿式电除尘器，主体设施为实建3台炭化炉、2台活化炉及配套建设尾气余热综合利用设施，脱硫设施，除尘设施等。未建炭化炉、活化炉及配套设施待资金到位后续补建，另行验收。

四、环评及批复落实情况

该项目运营期间对环境的影响主要为废水、废气、噪声及固体废物对环境的影响，环保设施落实情况见表1。

表1                         项目环保措施落实情况

| 环评中要求落实的污染治理项目 | 排放源 | 污染物名称 | 环评中污染治理措施 | 实际数量 | 环评变更情况 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活区 | 生活污水 | 项目生活污水收集于化粪池，定期清理外运。生产废水属于清洁废水，收集后用于储煤仓加湿不外排，消防废水收集后，最终用于厂区绿化、洒水抑尘，不外排。 | ①化粪池（1座20m3） ②事故水池1座规格为63m×12m×2m粪池（1个） ③消防水池1个规格为63m×8m×2m | 无 | 无 |
|  | 生产废水 | 废水、事故水池 |  |  |  |  |
|  | 消防设施 | 消防废水 |  |  |  |  |
| 废气 | 磨粉上料、炭化筛分、活化筛分 | 粉尘 | 集气罩+脉冲袋除尘器+15m高排气筒 | 2台雷蒙磨粉除尘器，2台炭化筛分除尘器，1台活化筛分除尘器，1台磨粉上料除尘器，共6台脉冲袋式除尘器 | 无 | 无 |
|  | 煤焦油储罐 | 沥青烟 | 经密闭引风装置及活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放 | 2台沥青储罐﹑一套活性炭吸附装置 | 有 | 少建1台沥青储罐待资金到位后补建 |
|  | 炭化炉 | 颗粒物﹑二氧化硫﹑氮氧化物 | 炭化炉+收集烟气烟道+脱硫塔+湿式电除尘器处理后+1根15m高烟囱排放 | 3台炭化炉﹑一座1座脱硫塔﹑1座湿式电除尘器 | 有 | 少建5台炭化炉炉待资金到位后续补建﹑多增建一座湿式电除尘器 |
|  | 活化炉 | 颗粒物﹑二氧化硫﹑氮氧化物 | 活化炉+脱硫塔处理后+1根15m高排气筒排放 | 2台活化炉﹑一座1座脱硫塔 | 无 | 少建2台活化炉炉待资金到位后续补建 |
| 固废 | 脉冲袋式除尘器 | 除尘器收尘 | 收集后返回生产工序；产品收尘包装外售 | 6台除尘器的收集尘 | 无 | 与环评一致 |
|  | 炭化炉 | 炭化料筛下料 | 收集后回用于生产回收利用 | / | 无 | 与环评一致 |
|  | 活化炉 | 活化料筛下料 | 收集后包装外售 | / |  | 与环评一致 |
|  | 维修车间 | 报废耐火材料 | 收集后外售综合利用 | / |  | 与环评一致 |
|  | 脱硫塔 | 脱硫石膏 |  |  |  | 2座脱硫塔 |
|  |  | 废机油 | 交由有资质的单位进行处理 | / |  | 与环评一致 |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 由垃圾收集箱，集中收集后由园区环卫部门处理 | / |  | 与环评一致 |
| 噪声 | 电机﹑引风机﹑泵等设备 | 采用减振垫、距离衰减、消声器、隔声罩降噪措施 | 主要声源：磨粉机， 筛分除尘器，锯床机(3台) | 无 | 与环评一致 |

经现场检查，“环评”及批复要求内容全部得到落实。

五、环保设施调试效果（监测结果）

（1）废气：①1#2#3#炭化炉脱硫塔湿式电除尘器出口颗粒物实测浓度小于20mg/m³，二氧化硫最大实测浓度值为63mg/m3；氮氧化物最大实测浓度值为163mg/m3；②1#2#活化炉脱硫塔出口颗粒物实测浓度小于20mg/m³，二氧化硫最大实测浓度值为30mg/m3；氮氧化物最大实测浓度值为139mg/m3；③成品车间筛分除尘器出口颗粒物实测浓度小于20mg/m³；④半成品车间筛分除尘器出口颗粒物实测浓度小于20mg/m³；⑤磨粉车间上料除尘器出口颗粒物实测浓度小于20mg/m³，以上检测结果均符合《煤基活性炭工业大气污染物排放标》  （DB64819-2012）排放限值。

VOCS活性炭吸附装置出口沥青烟实测浓度值小于20mg/m³，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中二级标准限值要求。

注: 炭化炉、活化炉、煤焦油储罐所产生的挥发性有机废气苯并芘、非甲烷总烃对外分包检测。

厂界无组织排放颗粒物最大浓度值0.536mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准浓度限值要求。

（2）废水及地下水：本项目中的余热锅炉排水和软水制备装置产生的浓盐水，属于清洁废水，收集后用于储煤仓加湿不外排；生活污水经化粪池收集后，定期清理外运，至太沙园区污水处理厂。

地下水监测结果表明：地下水各监测因子浓度最大值分别为PH 8.04、高锰酸盐指数 1.16mg/L、氯化物 21.88mg/L、氨氮 0.383mg/L、硫酸盐 184mg/L、硝酸盐氮未检出、氟化物 0.90mg/L、总硬度 16.4mg/L、溶解性总固体 368mg/L、六价铬 0.014mg/L、挥发酚 0.0012mg/L、阴离子表面活性剂 0.16mg/L、浊度 3mg/L、总大肠菌群未检出、细菌总数未检出，以上检测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。

（3）固体废物：项目产生的固体废物包括：除尘器收集尘、筛下物、废机油、报废耐火材料、脱硫石膏及生活垃圾。除尘器收集尘作为原料重新返回生产线回收利用；炭化料筛下物收集后返回生产线使用；活化料筛下物收集后作为副产品外售；报废耐火材料、脱硫石膏，短时间暂存后外售综合利用；废机油属危险废物，收集后暂存于危废暂存间，交由资质单位统一处置；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。

（4）噪声：厂界8个噪声昼间最大测定值61.0dB(A)、夜间最大测定值 51.5dB(A)  (2021年5月23日)；厂界8个噪声昼间最大测定值60.3dB(A)、夜间最大测定值 50.5dB(A)  (2021年5月24日 )，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

六、验收结论

该项目执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告书及其批复要求的各项污染物防治措施，环保手续完备，技术资料齐全，报备《突发环境文件应急预案》，取得了固定污染源排污登记回执，污染物排放符合国家有关排放标准要求，同意项目通过竣工环境保护验收。

七、验收建议

加强环保设施运行管理，确保污染物达标排放。

附：验收组组长：

特邀专家：

平罗县创达煤制品有限公司

2021年9月4日